Република Србија

Основна школа "Петефи бригада"

16. дивизије 34

Кула

Број: 662-0203/02

Дана: 21.09.2019.

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 1.3.1/2019

-јавна набавка мале вредности-

Набавка радова

Гасификација школско –спортске хале

ОШ „Петефи бригада“Кула

септембар 2019.године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 662-0203/01 oд 21.09.2019.год. и Решења о образовању комисије за јавну набавку  662-0203/03 од 21.09.2019.год. за јавну набавку број 1.3.1/2019, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

-јавна наба вка мале вредности-

Гасификација школско –спортске хале

Набавка радова

ОШ „Петефи бригада“Кула

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4-16 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 7 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 22-28 |
| VI | Образац понуде | 29 |
| VII | Модел уговора | 33-36 |
| VIII | Образац структуре ценe са упутством како да се попуни | 37-51 |
| IX | Образац трошкова припреме понуде | 52 |
| X | Образац изјаве о независној понуди | 53 |
| XI | Oбразац потврде о обиласку локације | 54 |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.Подаци о наручиоцу

Наручилац: Основна школа "Петефи бригада“

Адреса:16.дивизије 34, 25230 Кула

Матични број: 08005176

ПИБ: 100261521

Интернет страница: : www.ospetefibrigada.edu.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке .

3. Предмет јавне набавке Радови –гасификација школско-спортске хале у ОШ „Петефи бригада“Кула на К.П.бр.4390/1 К.О.Кула .

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Резервисана јавна набавка

Предметна јавна набавка није резервисана јавна набавка

6. Eлектронска лицитација

Предметна јавна набавка не спроводи се путем електронске лицитације

7.  Контакт лице:Тодоровић Светлана, секретар школе

Број телефона: 025/723-944

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр 1.3.1/2019 су радови -  гасификација школско-спортске хале    у ОШ „Петефи бригада“Кула на К.П.бр.4390/1 К.О.Кула .

Ознака из општег речника

45331100-7 радови на инсталацији централног грејања

44620000-2 радијатори и котлови за централно грејање и котло

2.Партије

Набавка није обликована по партијама.

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА И СЛ.

| 1 | ČELIČNI PRIKLJUČNI GASOVOD (p=6-8bar) |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | MAŠINSKI RADOVI |  |  |
| Poz | Naziv | JM | Kol |
| 1 | Nabavka i montaža čelične bešavne cevi za gas prema SRPS C.B5.221 Č.1212 |  |  |
|  | Ø 60,3x2,6 (DN50) | m | 10 |
| 2 | Pomoćni materijal za spajanje cevi (elektrode, gas i dr) |  |  |
|  | 30% od cene cevi. | pauš |  |
| 3 | Nabavka i montaža prirubnice sa grlom po SRPS ISO 7005-1 |  |  |
|  | DN50 PN16 | kom | 1 |
| 4 | Nabavka i montaža prirubničkog kompleta po SRPS ISO 7005-1 (vijci, navrtke, zaptivači, podloške za dielektrično premošćenje) |  |  |
|  |  | kom | 1 |
| 5 | Priključak na postojeću gasnu slavinu DN50 u podzemnom šahtu uz sve neophodne mere sigurnosti za povezivanje na postojeći gasovod uz angažovanje distributera gasa |  |  |
|  |  | kom | 1 |
| 6 | Hidroizolacija čeličnog podzemnog gasovoda, ukupno 10 metara, uz predhodno čišćenje površine do metalnog sjaja i izolacija sa zaštitnim premazom i hidro izolacionom trakom i mehaničkom zaštitnom trakom sa ispitivanjem spojeva na neprobojnost |  |  |
|  | Bitumenski premaz | lit | 25 |
|  | Hidroizolaciona traka | m² | 5 |
|  | Mehanička zaštita | m² | 5 |
| 7 | Nabavka i montaža čelične zaštitne cevi (čelična šavna cev) zajedno sa hidroizolacijom uz prethodno čišćenje površine do metalnog sjaja i izolacija sa zaštitnim premazom i hidro izolacionom trakom i mehaničkom zaštitnom trakom sa ispitivanjem spojeva na neprobojnost. |  |  |
|  | Ø 88,9x3,2 (DN80) | m | 3 |
|  | Uz gornju stavku potrebno je još : |  |  |
|  | Bitumenski premaz | lit | 10 |
|  | Hidroizolaciona traka | m² | 0 |
|  | Mehanička zaštita | m² | 0 |
| 8 | Radiografska kontrola zavarenih spojeva u obimu od 100 % . Obračunava se po radiogramu. |  |  |
|  |  | kom | 10 |
| 9. | Ispitivanje izvedene instalacije komprimovanim vazduhom ili neutralnim gasom na čvrstoću i nepropusnost, kao i ispitivanje hidroizolacije ne neprobojnost |  |  |
|  |  | pauš | 1 |
| 10 | Provera katodne zaštite gasovoda u krajnjoj tački pre MRS G-100 |
|  | Napomena : u slučaju da katodna zaštita ne zadovoljava potrebno je izraditi dodatni elektro projekat katodne zaštite! | pauš | 1 |
| 11 | Pripremno-završni radovi i transport |  |  |
|  |  | pauš | 1 |
| 2 | MERNO-REGULACIONA STANICA ZA PRIRODNI GAS |
| 2.1 | MAŠINSKI RADOVI |  |  |
| Poz | Naziv | JM | Kol |
| 1 | Nabavka i montaža regulatora pritiska sa integrisanim sigurnosno-prekidnim ventilom |  |  |
|  | Proizvodač: "GasTeh" ili slično |  |  |
|  | Tip: 121-BV |  |  |
|  | Maksimalni potrebni protok: 127 Sm³/h |  |  |
|  | Ulazni pritisak: 6-8 bar |  |  |
|  | Podešeni izlazni pritisak: 100 mbar |  |  |
|  | Podešeni pritisak gornje blokade: 120 mbar |  |  |
|  | DN50 PN16 | kom | 2 |
| 2 | Nabavka i montaža atestiranog rotacionog merila gasa u kompletu sa elektronskim korektorom pritiska i temperature |  |  |
|  | Proizvodač: "ITRON" ili slično |  |  |
|  | Tip: G-100 Delta 2080/A |  |  |
|  | Maksimalni protok: 160 Sm³/h |  |  |
|  | Radni pritisak: 100 mbar |  |  |
|  | DN80 PN16 |  |  |
|  |  | kom | 1 |
| 3 | Nabavka i montaža filtera za gas sa trajnim uloškom |  |  |
|  | Proizvodač: "GasTeh" ili istog kvaliteta i karakteristika |  |  |
|  | Tip: 413/V |  |  |
|  | DN50/DN50 PN16 | kom | 2 |
| 4 | Nabavka i montaža sigurnosnog odušnog ventila |  |  |
|  | Proizvodač: "GasTeh" ili istog kvaliteta i karakteristika |  |  |
|  | Tip: 211 |  |  |
|  | DN20 PN16 | kom | 2 |
| 5 | Nabavka i montaža izolacione prirubnice |  |  |
|  | DN50 PN16 | kom | 1 |
| 6 | Nabavka i montaža protivlomnog ventila |  |  |
|  | Proizvođač : "GasTeh" ili slično |  |  |
|  | Dimenzija : DN50 PN16 | kom | 1 |
| 7 | Nabavka i montaža prirubnice sa grlom po SRPS ISO 7005-1 |  |  |
|  | DN80 PN16 | kom | 4 |
|  | DN50 PN16 | kom | 15 |
| 8 | Nabavka i montaža prirubničkog kompleta po SRPS ISO 7005-1 (vijci, navrtke, zaptivači, podloške za dielektrično premošćenje) |  |  |
|  | DN80 PN16 | kpl | 4 |
|  | DN50 PN16 | kpl | 15 |
| 9 | Nabavka i montaža prirubničke kuglaste gasne slavine |  |  |
|  | DN80 PN16 | kom | 1 |
|  | DN50 PN16 | kom | 4 |
| 10 | Nabavka i montaža navojne kuglaste gasne slavine |  |  |
|  | DN15 (R 1/2") PN16 | kom | 4 |
| 11 | Nabavka i montaža manometra sa trenutnim manometarskim ventilom, navarnim komadom i potrebnim fitinzima sa atestom domaće akreditovane laboratorije. |  |  |
|  | Radni opseg: 0-10 bar | kom | 2 |
|  | Radni opseg: 0-160 mbar | kom | 2 |
| 12 | Nabavka i montaža bimetalnog termometra sa čaurom |  |  |
|  | Radni opseg: 0-120°C | kom | 1 |
| 13 | Nabavka i montaža čelične bešavne cevi SRPS C.B5.22 od Č.1212 |  |  |
|  | Ø 88,9x3,2 (DN80) | m | 5 |
|  | Ø 60,3x2,6 (DN50) | m | 7 |
| 14 | Pomoćni materijal za spajanje cevi (elektrode, gas i dr) |  |  |
|  | 30% od cene cevi. | pauš | 1 |
| 15 | Nabavka i montaža hamb.luka SRPS M.B6.821 od Č.1212 |  |  |
|  | Ø60,3x2,6 (DN50) | kom | 2 |
|  | Ø88,9x3,2 (DN80) | kom | 2 |
| 16 | Nabavka i montaža konc.redukcije po DIN 2615 od Č.1212 |  |  |
|  | Ø60,3x2,6(DN50)/Ø88,9x3,2(DN80) | kom | 1 |
| 17 | Nabavka i montaža T komada |  |  |
|  | Ø60,3x2,6 (DN50) | kom | 2 |
| 18 | Nabavka i montaža latroleta |  |  |
|  | R 3/4" PN16 | kom | 2 |
| 19 | Nabavka i montaža prelaznog komada Č/PE |  |  |
|  | Dimenzija : DN80/PE 110x10mm | kom | 1 |
| 20 | Radiografsko ispitivanje svih zavara na gasovodu |  |  |
|  |  | kom | 25 |
| 21 | Nabavka i montaža tablica upozorenja |  |  |
|  | 400x200mm | kom | 1 |
| 22 | Izrada nosaca opreme sa obujmicama |  |  |
|  |  | kg | 50 |
| 23 | Čišćenje, dvostruko temeljno i završno farbanje cevi |  |  |
|  |  | m² | 15 |
| 24 | Izrada limene kućice MRS, od čeličnog lima debljine 1mm sa unutrašnjom nosećom konstrukcijom od čeličnih profila. Sa prednje strane kućice su ugrađena otvarajuća metalna vrata sa gornjim i dolnjim ventilacionim otvorima i tipskom bravom distributera gasa. Kućica je antikorozivno zaštićena temeljnom i završnom, lak, bojom. Zajedno sa betonskim postoljem i nosačima. Dimenzije kućice (LxBxH) su: |  |  |
|  | 1900x700x2000mm | kom | 1 |
| 25 | Fabrička montaža, ispitivanje MRS i izdavanje uverenja o kvalitetu |  |  |
|  |  | pauš | 1 |
| 26 | Podešavanje elemenata MRS i puštanje u pogon |  |  |
|  |  | pauš | 1 |
| 27 | Pripremno-završni radovi i transport |  |  |
|  |  | pauš | 1 |
| 3. PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |
| 3.1 | PRIKLJUČNI GASOVOD |  |  |
| Poz | Naziv | JM | Kol |
| 1 | Šlicovanje trase gasovoda u zelenom pojasu zajedno sa zatrpavanjem radi otkrivanja podzemnih instalacija. Šlicovanje izvesti na svakom raskršću i na oko svakih 100m trase. Prosečna dimenzija šlica je 1.5mx0.4mx1.2m.=0.72 m3 |  |  |
|  | 2 kom. x 0.72 m3= | m3 | 1.44 |
| 3 | Mašinski iskop zemlje za rovove širine 40cm za polaganje gasovoda, sa odbacivanjem zemlje od ivice iskopa na 100cm. Humus ostaviti na jednu stranu rova, a neplodnu zemlju na drugu stranu. Dubina iskopa 120cm. * Cenom obuhvatiti raščišćavanje terena i eventualno crpljenje podzemne vode. Podrazumeva se rov sa pravilnim otsecanjem bočnih strana bez razupiranja, a sa obezbeđenjem iskopanog rova, u trajanju od 8 dana od dana predaje izvršenog iskopa. * Oštre predmete i tvrde materije odvojiti od iskopa. Obračunava se po m3 iskopanog rova. |  |  |
|  | za cev DN50, 10m*0.4*1.2=4,8 m3 | m3 | 5 |
| 4 | Nabavka, dovoz i nasipanje majdanskog peska oko gasovoda u ukupnoj debljini 25cm. Cenom obuhvatiti i nabijanje do potpune zbijenosti. |  |  |
|  |  | m3 | 3 |
| 5 | Zatrpavanje rovova nakon polaganja gasovoda sitnom zemljom od iskopa. Izvršiti nabijanje do potpune zbijenosti. * Cenom obuhvatiti i nabavku i polaganje žute PVC trake sa natpisom GASOVOD cca 40cm iznad gasovoda, kao i ravnanje terena u širini od cca 100cm. |  |  |
|  |  | m3 | 3 |
| 6 | Nabavka i ugradnja betonskih stubova sa mesinganom pločom za obeležavanje trase gasovoda. Plaća se po komadu. Ugrađuje se kod ogranaka, promena pravca i na svakih 5 m ravne trase gasovoda, dim. 20x20x50 cm. |  |  |
|  |  | kom | 2 |
| 7 | Odnošenje viška zemlje od iskopa na deponiju udaljenu do 10km. U ceni je i ručni utovar i istovar. Alternativa: * Ako konfiguracija terena dozvoljava višak zemlje razvući u zeleni pojas u celoj širini sa planiranjem i nabijanjem do zbijenosti okolnog terena. |  |  |
|  |  | m3 | 2 |
| 8 | Obezbeđenje sigurnosnih i zaštitnih mera u toku izvođenja radova. Izrada privremenih pešačkih prelaza iznad iskopanih rovova, postavljanje zaštitnih ograda i znakova upozorenja, kao i svetlosnih signala, uz dovođenje u prvobitno stanje. |  |  |
|  |  | pauš | 1 |
| 9 | Geodetsko snimanje trase izvedene gasovodne mreže radi unošenja u katastar podzemnih instalacija. Plaća se po metru snimljene trase. |  |  |
|  |  | m | 10 |
| 10 | Pripremno završni radovi | pauš | 1 |

| 4. SEKUNDARNI PODZEMNI GASOVOD |  |
| --- | --- |
| Mašinski radovi |  |
| Poz. | Naziv | JM | Kol |  |  |
| 1. | Nabavka i montaža polietilenske cevi prema SRPS.G.C6.661 serije S5 za radni prtisak do 4bar. Proizvođač : "Petrohemija" Pančevo ili drugi proizvođač sličnih karakteristika |  |  |  |  |
|  | Dimenzija : |  |  |  |  |
|  | Ø110x10mm | m | 75 |  |  |
|  | Ø90x8,2mm | m | 25 |  |  |
|  | Ø32x3mm | m | 20 |  |  |
| 2 | Pomoćni materijal za spajanje cevi (različiti fitinzi, kolena, itd...) 30% od cene cevi | pauš. | 1 |  |  |
| 3. | Nabavka i montaža prelaznog komada PE/Č |  |  |  |  |
|  | Dimenzije : |  |  |  |  |
|  | DN80/PE110 | kom. | 1 |  |  |
|  | DN25/PE32 | kom. | 1 |  |  |
| 4. | Povezivanje sekundarnog priključnog gasovod na MRS G-100 uz angažovanje distributera gasa i prodržavanje svih bezbedonosnih mera. | kom. | 1 |  |  |
| 5. | Blindiranje kraka podzemnog gasovoda dimenzija PE Ø90x8,2 pre izlaza kod kotlarnice objekta, prema grafičkoj dokumentaciji | kom. | 1 |  |  |
| 6. | Nabavka i montaža čelične zaštitne cevi |  |  |  |  |
|  | Dimenzija : |  |  |  |  |
|  | DN 125 | m | 1 |  |  |
|  | DN40 | m | 1 |  |  |
| 7. | Ispitivanje izvedenog sekundarnog podzemnog gasovoda komprimovanim vazduhom ili neutralnim gasom na čvrstoću i nepropusnost. Posle ispitivanja sačiniti zapisnik. | pauš. | 1 |  |  |
| 8. | Pripremno završni radovi | pauš. | 1 |  |  |
| Poz. | Naziv | JM | Kol |  |  |
| 1. | Iskop zemlje za montažne jame |  |  |  |  |
|  | 1,5x1x1m | m3 | 12 |  |  |
| 2. | Iskop zemlje za rov za potrebe polaganja gasovoda sa odbacivanjem zemlje na 1m od ivice iskopa. |  |  |  |  |
|  | Cenom obuhvatiti i eventualno crpljenje vode iz rova |  |  |  |  |
|  | Dimenzija rova : 0,4x0,8x120m | m3 | 40 |  |  |
| 3. | Zatrpavanje rovova i montažnih jama nakon polaganja gasovodasitnom zemljom od iskopa, zajedno sa ravnanjem terena i odvozom viška zemlje | m3 | 40 |  |  |
| 4. | Nabavka i montaža signalnog kabla sa standardnim spojnicama (za signalizaciju PE gasovoda). Postavlja se zajedno sa PE gasovodom |  |  |  |  |
|  | PZ-1x2,5mm2 | m | 120 |  |  |
| 5. | Nabavka i postavljanje GAL štitnika za obeležavanje trase sekundarnog podzemnog gasovoda | m | 120 |  |  |
| 6. | Nabavka i postavljanje upozoravajuće PVC žute trake sa natpisom "GASOVOD" na 40cm iznad delimično zatrpanog rova gasovoda | m | 120 |  |  |
| 7. | Nabavka i montaža betonskog stuba sa mesinganom pločom za obeležavanje trase sekundarnog gasovoda |  |  |  |  |
|  | Dimenzije : 20x20x50cm | kom | 8 |  |  |
| 8. | Geodetsko snimanje trase podzemnog sekundarnog gasovoda radi unošenja u katastar podzemnih instalacija | m | 120 |  |  |
| 9. | Pripremno završni radovi | pauš. | 1 |  |  |
| 5. UNUTRAŠNJA GASNA INSTALACIJA I KOTLARNICA |  |  |  |  |
| Poz. | Naziv | JM | Kol |  |  |  |
| 1. | Nabavka i montaža gasnog kondenzacionog cirkulacionog zagrejača vode tipa C 8.2 sa zatvorenim ventilatorskim ložištem i odvodom produkata sagorevanja i dovodom svežeg vazduha kroz dimnu cev izvedenu preko krova, dužine oko 12m, i cev za usis vazduha dužine oko 8m, (separatna verzija), zajedno sa spoljnjim senzorom i senzorom tople vode . Proizvod "BAXI"-Italija, tip LunaDuo-Tec MP 1.50, kapaciteta 50 kW, (ili istih karakteristika i kvaliteta od drugog proizvođača). |  |  |  |  |  |
|  | Zajedno sa povezivanjem odvoda kondenzata sa kanalizacionom mrežom.Kao i povezivanjem kotla na postojeću radijatorsku mrežu pratećih prostorija fiskulturne sale |  |  |  |  |  |
|  | Sve kompletno | kom. | 1 |  |  |  |
| 2. | Nabavka i montaža stabilizatora (regulatora) pritiska |  |  |  |  |  |
|  | Proizvođač : "SERUS" ili drugi proizvođač sličnih karakteristika |  |  |  |  |  |
|  | Ulazni pritisak : 100mbar |  |  |  |  |  |
|  | Izlazni pritisak : 22mbar |  |  |  |  |  |
|  | Nazivni prečnik : DN20 | kom. | 1 |  |  |  |
| 3. | Nabavka i montaža kuglaste slavine za gas |  |  |  |  |  |
|  | Dimenzija : DN20 | kom. | 1 |  |  |  |
| 4. | Nabavka i montaža kuglaste slavine za gas |  |  |  |  |  |
|  | Dimenzija : DN32 | kom. | 1 |  |  |  |
| 5. | Nabavka i montaža tamnozračećih infracrvenih gasnih grejača, u kompletu sa elektro magnetnim ventilom, presostatima, nosačima i upravljačkom jedinicom |  |  |  |  |  |
|  | Proizvođač : "Pakole" ili drugi proizvođač sličnih karakteristika |  |  |  |  |  |
|  | Tip : Omega 50 |  |  |  |  |  |
|  | Opseg toplotnog kapaciteta : 12-58kW |  |  |  |  |  |
|  | Podešeni toplotni kapacitet : 45kW | kom. | 4 |  |  |  |
| 6. | Nabavka i montaža fleksibilne dimne cevi u kompletu sa pripadajućim elementima |  |  |  |  |  |
|  | Dužina : cca 2,5m |  |  |  |  |  |
|  | Prečnik : 100mm | kom. | 4 |  |  |  |
| 7. | Izrada i montaža termoizolovanog dimnjaka koji se montira vertikalno kroz krov, zajedno sa bušenjem krova i opšivanjem, kompletno |  |  |  |  |  |
|  | Materijal: Al lim debljine 0,6 mm |  |  |  |  |  |
|  | Dužina:3 m |  |  |  |  |  |
|  | Prečnik: 200mm | kom. | 2 |  |  |  |
| 8. | Nabavka i montaža završne kape na dimnjaku |  |  |  |  |  |
|  | Materijal: Al lim debljine 0,6 mm | kom. | 2 |  |  |  |
| 9. | Nabavka i montaža pocinkovanog lanca za vešanje elemenata IC grejača | m | 40 |  |  |  |
| 10. | Nabavka i montaža regulatora pritiska |  |  |  |  |  |
|  | Ulazni pritisak : 100mbar |  |  |  |  |  |
|  | Izlazni pritisak : 22mbar |  |  |  |  |  |
|  | Nazivni prečnik : DN20 |  |  |  |  |  |
|  | Max protok kroz regulator : 10m3/h | kom. | 4 |  |  |  |
| 11. | Nabavka i montaža seta za povezivanje IC grejalice na gasnu instalaciju (kuglasta slavina, filter za gas i fleksibilno crevo dužine oko 1m) |  |  |  |  |  |
|  | Dimenzija : DN20 | kom. | 4 |  |  |  |
| 12. | Izrada i montaža mreže od čelične žice Ø3mm za zaštitu svih elemenata IC grejača od udaraca lopte. Komplet za sva četiri grejača. | kom. | 4 |  |  |  |
| 13. | Nabavka i montaža bešavnih čeličnih cevi sa garantovanim mehaničkim osobinama (SRPS C.B5.222). Kvalitet zavarenih spojeva mora biti najmanje druge klase prema SRPS C.T3.010 |  |  |  |  |  |
|  | DN40 | m | 65 |  |  |  |
|  | DN32 | m | 30 |  |  |  |
|  | DN20 | m | 30 |  |  |  |
| 14. | Pomoći materijal za spajanje cevi, kao što su elektrode, različiti fitinzi, i sl. |  |  |  |  |  |
|  | 50% od vrednosti cevi | pauš | 1 |  |  |  |
| 15. | Nabavka i montaža visokoefikasne trobrzinske cirkulacione pumpe |  |  |  |  |  |
|  | Proizvođač : "WILO" ili drugi proizvođač sličnih karakteristika |  |  |  |  |  |
|  | Tip : Stratos 30/1-8 PN10 | kom. | 1 |  |  |  |
| 16. | Nabavka i montaža ekspanzine posude |  |  |  |  |  |
|  | Proizvođač : "VAREM" ili drugi proizvođač sličnih karakteristika |  |  |  |  |  |
|  | Zapremina : 35l | kom. | 1 |  |  |  |
| 17. | Nabavka i montaža navojne kuglaste slavine |  |  |  |  |  |
|  | Dimenzija : DN32 | kom. | 3 |  |  |  |
| 18. | Nabavka i montaža navojnog hvatača nečistoće |  |  |  |  |  |
|  | Dimenzija DN32 | kom. | 1 |  |  |  |
| 19. | Nabavka i montaža bimetalnog termometra 0-120°C | kom. | 1 |  |  |  |
| 20. | Izrada i montaža nosača opreme i gasovoda, obračunati po kg ugrađenog materijala. | kg | 150 |  |  |  |
| 21. | Probijanje zida na mestu prolaska gasne cevi, ugradnja zaštitne cevi i popravka otvora. Prosečna debljina zida 35cm | kom. | 3 |  |  |  |
| 22 | Blindiranje cevovoda koji opslužuje radijatore i konvektore u fiskulturnoj sali | pauš | 1 |  |  |  |
| 23 | Ispitivanje unutrašnje gasne instalacije na čvrstoću i nepropusnost, sa komprimovanim vazduhom ili neutralnim gasom, prema aktuelnom standardu. Posle izvedenog ispitivanja sačiniti zapisnik. | pauš. | 1 |  |  |  |
| 24 | Ispitivanje izvedene toplovodne instalacije na čvrstoću i nepropusnost prema važećem standardu. Nakon ispitivanja sačiniti zapisnik. | pauš | 1 |  |  |  |
| 25 | Čišćenje, temeljno i završno farbanje gasovoda žutom bojom. | m2 | 15 |  |  |  |
| 26 | Čišćenje i temeljno farbanje osnovnom bojom novoizvedene toplovodne instalacije. | m2 | 5 |  |  |  |
| 27 | Izduvavanje i prvo punjenje unutrašnje gasne instalacije, te puštanje u pogon merno regulacionog seta kao i prvo servisno paljenje gasnih potrošača. | pauš | 1 |  |  |  |
| 28 | Izduvavanje i punjenje novoizvedene toplovodne instalacije, podešavanje i regulisanje instalacije. | pauš | 1 |  |  |  |
| 29 | Pripremno završni radovi | pauš | 1 |  |  |  |

PRATEĆI ELEKTRO DEO ZA MAŠINSKE INSTALACIJE

NAPOMENA: SAV PONUĐENI MATERIJAL TREBA DA JE ATESTIRAN, VISOKOG KVALITETA SA SERTIFIKATOM OD RENOMIRANIH PROIZVOĐAČA. KOD IZRADE PONUDE PONUĐAČ JE DUŽAN DA NAVEDE TAČAN TIP I PROIZVOĐAČA PONUĐENE OPREME

6.NAPAJANJE i OPŠTA INSTALACIJA         Jed.mer.  KOL.

- Isporuka i ugradnja opreme sa povezivanjem u postojeći razvodni orman RO. Komplet sa ožičenjem, oznakama, sitan montažni materijal.

_automatski osigurači C16A, jednopolni Komplet materijal i rad

- Isporuka i polaganje kanalica za vođenje instalacija.

_HF PVC kanalice raznih dimenzija Komplet materijal i rad

- Isporuka sa montažom kablova za napajanje tehnološke opreme. Kabel se polaže delom u odgovarajuće kanalice. Komplet sa izradom završetaka i sa uvezivanjem. Komplet materijal i rad.

N2XH 3x2,5 mm2

_napajanje termostata za grejače kablom N2XH 7x1.5mm2

- Isporuka i montaža priključnica modularni program sa odgovarajućim držačima, maskama i kutijama i priborom za montažu. Komplet materijal i rad.

šuko monofazna 250/16 "OG"	kom	1

- Sitan nepredviđeni materijal i rad uz

priloženu specifikaciju i kalkulaciju.	pauš	1

7  IZJEDNAČENJE POTENCIJALA i

UZEMLJENJE				Jed.mer.  KOL.

Ekvipotencijalizacija predmetne opreme . gasna instalacije (gasni kotao). Povezati gasni kotao na sistem za izjednačavanje potencijala u prostoriji, sve po važećim tehničkim propisima. Potrebno je premostiti delove opreme i instalacije gde bi moglo doći do razlike u potencijalu ili do statičkog pražnjenja. Komplet materijal i rad.

1_traka FeZn sa zidnim potporama, provodnik P-Y 1x16, potrebne kablovske stopice, zupčaste podloške i ostali potrebni materijal.

- Uzemljenje merno regulacione stanice. Povezati trakom FeZn na najbliži izvod sa uzemljivača

- Sitan nepredviđeni materijal i rad uz

priloženu specifikaciju i kalkulaciju.	     pauš	     1

- PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI	        Jed.mer.  KOL.

1Pripremni radovi obuhvataju:

_upoznavanje sa projektom i ostalom dokumentacijom

_otvaranje gradilišta

_upoređenje projekta sa stvarnim izvedenim   stanjem   na   objektu. Probna razmeravanja i usaglašavanja

_Prijem i uskladištenje predviđenog materijala, opreme, potrebnog alata za rad.

Završni radovi na izradi instalacija obuhvataju:

_Izrada radioničke dokumentacije za razvodne ormane i jedan povezani primerak se stavlja u sam orman za potrebe održavanja, ostali primerci se predaju Investitoru. Izrada uputstva za rukovanje i održavanje u tri primerka

_obeležavanje instalacije (natpis, simboli, pozicije, tablice upozorenja itd.)

_Raščišćavanje i čišćenje gradilišta

_Obuka korisnika za rukovanje instalacijom uz isporuku uputstva za rukovanje i održavanje instalacije.

_Isporuka celokupne atestno tehničke dokumentacije o opremi i radovima potrebne za tehnički prijem i dobijanje upotrebne dozvole.

_Tehnički prijem i primopredaja instalacije krajnjem korisniku sa izradom izveštaja koji potpisuju službena lica: stručni nadzor, predstavnik izvođača radova i rukovodilac	radova.

Učešće u tehničkom prijemu i otklanjanje primedbi.

_Izrada projekta izvedenog objekta u tri primerka koji se predaju investitoru (tri kopije grafičke dokumentacije) i jedan primerak na CD -u.

- Angažovanje mehanizacije po potrebi

- Ispitivanje instalacije sa merenjem otpora izolacije, otpora uzemljenja i otpora petlje sa izdavanjem službenog Izveštaja o ispitivanju.

Komplet	pauš	1

Puštanje u pogon sa probnim radom. Izvršiti proveru funkcionalnosti instalacije i automatike. Merenja u uslovima realne eksploatacije. (struja, zagrevanje, termovizijska snimanja glavnog razvoda). Svetlotehnička	merenja. Priprema izveštaja o probnom radu.  	  	 pauš	1

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона)

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде(чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке(чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона));

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине(чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- - Да понуђач у периоду од годину дана пре објављивања позива за подношење понуда није имао више од 9 дана неликвидности;

- - Да понуђач у претходне три обрачунске године (2014/15/16) није забележио негативан пословни резултат

- - Да је понуђач у претходне три обрачунске године (2014/15/16)  остварио пословне приходе у вредности од најмање 5.000.000,00 динара без ПДВ-а.

- – Да у моменту подношења понуде понуђач мора да има радно ангажованих  минимум 3 лица у складу са Законом о раду,од тога 1 са важећих лиценци у складу са предменом јавном набавком

- - 	Да је представник понуђача најкасније до 09.10.2019.године, извршио увид, односно обишаo место извођења радова, у циљу упознавања са постојећом ситуацијом и условима извођења радова.

1.3.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

1.4.Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова, (осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке)за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем изјаве, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уз ИЗЈАВУ понуђач доставља и доказ о испуњености:	- услова из члана 75. Став 1. Тачка 5) закона  - ДОКАЗ: Лиценца за обављање послова. Лиценца мора бити важећа.	Уколико  понуду подноси група понуђача изјава мора бити бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико  понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

Понуђач, чија понуда буде оцењена као најповољнија је у обавези да пре доношења одлуке о додели уговора, на позив наручиоца достави на увид оригинал или оверену копију свих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

НАПОМЕНА:

Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија пре доношења Одлуке о додели уговора биће у обавези да на позив Наручиоца достави на увид оригинале или оверене копије следећих докумената:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ:Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници:Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица:Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

5) Услов из члана 75. Став 1. Тачка 5) Закона–Доказ

6)Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве.Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

Да би могао да учествује у поступку предметне јавне набавке, понуђач, поред обавезних, треба да испуњава и додатне услове које је наручилац одредио у складу са чланом 76. ЗЈН-а и то:

1) Неопходан финансијски капацитет – да је понуђач у претходној пословној години (2018. година) остварио приход већи од 9.000.000,00 динара.

2) Неопходан пословни капацитет - да је понуђач у претходној пословној години имао бар један закључен уговор о обављању радова који су предмет набавке.

3) Неопходан технички капацитет – да понуђач поседује сертификат о примени ова три стандарда у свом пословању: стандард ISO 9001, ISO 14001 и ISO 50001:2018. ,да поседује дизалицу.

4) Неопходан кадровски капацитет - да понуђач у моменту подношења понуде има у радном односу или по другом основу обезбеђује минимум 10 радника који раде на пословима који су непосредно везани за предмет јавне набавке, као најмање 1 (једног) инжењера са лиценцом непосредно везани за предмет јавне набавке. Доказ: Фотокопија уговора о раду, фотокопије М образаца или фотокопије радних књижица. Испуњеност услова у вези располагања неопходним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом, доказује се, поред наведених наглашених доказа, подношењем изјаве, на начин дефинисан тачком 4.5. конкурсне документације.

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77.закона под пуном материјалном и кривичном одговорношћу као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач________________( навести назив) у поступку јавне набавке мале вредности, испуњава све услове из члана 75. Закона односно услове дефинисане конкурсном документацијом и то::

1.Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

2 Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

3 Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији.

4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке

5. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине

Место :_____________________				Понуђач

Датум:_____________________	   M.П.			___________________

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77..закона под пуном материјалном и кривичном одговорношћу као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач ________________( навести назив) у поступку јавне набавке мале вредности, испуњава све услове из члана 75. Закона односно услове дефинисане конкурсном документацијом и то:

1.Да је Подизвођач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

2 Да Подизвођач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

3 Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији.

4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке

Место:_____________________				понуђач

датум:_____________________	   M.П.			___________________

Напомена: уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем , изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Oсновна школа "Петефи бригада", Кула, 16. Дивизије 34,са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности бр.1.3.1/2019 –  Радови –гасификација школско-спортске хале у ОШ „Петефи бригада“Кула на К.П.бр.4390/1 К.О.Кула .

НЕ ОТВАРАТИ”Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 09.10.2019.године до 12,00 часова. Отварање понуда ће се обавити 09.10.2019.год. у 12,15часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- Образац понуде са табеларним делом понуде( попуњен, потписани и оверена)

- Модел уговора( попуњен, потписани и оверена)

- Образац структуре понуђене цене  посебно за сваку партију за коју се подноси понуда ( попуњен, потписани и оверена)

- Образац трошкова припреме понуде (није обавезан)

- Образац изјаве о независној понуди( попуњен, потписани и оверена)

- Потврда о обиласку локације (поглавље XI)

Понуда се сачињава у писаном облику, у једном примерку, у затвореној коверти или кутији, на обрасцу из конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена.Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке које морају да буду   њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко – штампаним  словима, хемијском оловком, а овлашћено лице понуђача исте потписује  и  печатом оверава.

Понуда се сачињава тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део Конкурсне документације.Подаци који нису уписани у приложене обрасце односно подаци који су уписани мимо образаца неће се уважити и таква понуда ће бити одбијена.Све обрасце оверава и потписује лице овлашћено за заступање.

Сва тражена документација у понуди по могућству мора бити повезана траком и запечаћена на начин да није могуће накнадно одстрањивати или уметати листове.

- ПАРТИЈЕ

Набавка није обликована по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Oсновна школа "Петефи бригада", Кула, 16. дивизије 34 са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова–гасификација школско-спортске хале у ОШ „Петефи бригада“Кула на К.П.бр.4390/1 К.О.Кула .НЕ ОТВАРАТИ”. или

„Допуна понуде за јавну набавку радова –гасификација школско-спортске хале у ОШ „Петефи бригада“Кула на К.П.бр.4390/1 К.О.Кула .- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова –гасификација школско-спортске хале у ОШ „Петефи бригада“Кула на К.П.бр.4390/1 К.О.Кула .- НЕ ОТВАРАТИ”. или

„Измена и допуна понуде за јавну  набавку радова–гасификација школско-спортске хале у ОШ „Петефи бригада“Кула на К.П.бр.4390/1 К.О.Кула .- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IVконкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављуIVконкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Наручилац ће обавезу по закљученом уговору извршити на следећи начин:

• По примопредаји радова сачињавањем окончане ситуације, оверене од стране Надзорног органа и наручиоца.

Наручилац ће плаћање вршити у складу са роковима утврђеним Законом о роковима измирења новчаних

обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“ број 119/12). Рок за измирење новчаних обавеза не може бити дужи од 45 (четрдесет пет) дана, од дана када је Наручилац примио рачун.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок за изведене радове је 10 година.

Гарантни рок почиње тећи од дана извршене примопредаје радова

9.3. Захтев у погледу рока ( извршења радова)

30 календарских дана од дана увођења у посао.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.5. Други захтеви

Извођење радова треба прилагодити настави у школи. Настава се одвија радним данима у две смене.Под хале,треба да буде заштићен и неоштећен.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем портала јавних набавки тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за набавку екскурзије и наставе у природи.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10%,од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

17. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОНЕЋЕ СЕ ПРИМЕНОМ КРИТЕРИЈУМА  „ најнижа понуђена цена“.  :

У складу са чланом 85. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама, избор између достављених прихватљивих понуда вршиће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

У случају да у поступку јавне набавке, на адресу Наручиоца стигне две или више понуда са истом понуђеном ценом, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок завршетка радова. У случају истог понуђеног рока завршетка радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног поуђача који је понудио дужи рок плаћања.

У случају да ни након примене резервних елемената критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.

Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, једнак рок завршетка радова и исти рок плаћања. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то на начин што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима исте величине и боје и које ће ставити у провидну кутију. Понуђач чији назив буде на извученом папиру биће додељен уговор.

Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у поглављу IV конкурсне документације).

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.Захтев за заштиту права се доставља непосредноили препорученом пошиљком са повратницом.Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 40.000,00 динара ( број жиро рачуна: 840-742221843-57,  позив на број  50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.

Ако наручилац не достави потписан уговор изабраном понуђачу, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим акоје поднет благовремен захтев за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став. 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама.

ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча,односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године односно у наредних шест месеци.

Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложи, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и упутство о правномсредству, и да је објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

Наручилац је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, објави обавештење о обустави поступка јавне набавке које садржи податке из Прилога 3К.

Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима припремања понуде из члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама.

Коначна одлука о обустави поступка представља извршни наслов за трошкове припремања понуде из члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама.

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку   радова –гасификација школско-спортске хале у ОШ „Петефи бригада“Кула на К.П.бр.4390/1 К.О.Кула .

..

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ.радови

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Начин плаћања ( у складу са Конкурсном документацијом) |  |
| Рок важења понуде |  |
| Време реализације предметне набавке |  |
| Место реализације предметне набавке |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посе

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

Радови –гасификација школско-спортске хале у ОШ „Петефи бригада“Кула на К.П.бр.4390/1 К.О.Кула .

Уговорне стране :

- Основна школа"Петефи бригада“ Кула ул.16.дивизије 34, коју  заступа директор школе Пожар Чаба , МБ: 08007462, ПИБ: 101569733, у даљем тексту Наручилац

- ___________________, са седиштем у ____________-, улица______________,ПИБ_________________, матични број _________________рачун бр. ___________________отворен код пословне банке__________________, које заступа директор ________________у даљем тексту: Извођач радова.

Предмет Уговора

Члан 1.

Предмет Уговора су   радови –гасификација школско-спортске хале у ОШ „Петефи бригада“Кула на К.П.бр.4390/1 К.О.Кула који су дефинисани конкурсном документацијом и ближе је одређен усвојеном понудом , која је саставни део овог Уговора као и образац структуре цене.

Вредност  уговорених радова – цена

Члан 3.

Уговарачи сагласно уговарају цену за радове који су предмет овог Уговора у укупном износу од  ______________________динара (словима:____________________),без урачунатог пореза на додату вредност.

Уговорена цена са урачунатим порезом надодату вредност износи: ____________________-динара (___________________________).

Уговорена цена је фиксна и непромењива, дата у понуди извођача број: _______од________________.године,и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Уговорена цена обухвата цене предметних радова и све трошкове који су потребни за извршење уговора о јавној набавци.

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Плаћање  по примопредаји радова ,оверене од стране Надзорног органа и наручиоца. Рок плаћања  наведен је у Понуди број __________________од дана примопредаје радова.

Наручилац ће плаћање извршити у складу са роковима утврђеним законом о роковима измирења новчаних онавеза у комерцијалним  трансакцијама (Службени  гласник Републике Србије“ број 119/12)

Рок за измирење новчаних обавеза не може бити дужи од 45 (четрдесет пет)дана,од дана када је наручилац примио рачун, а  обавезе које доспевају у наредној години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у буџетској 2020.години.

Средства финансијског обезбеђења

Члан 5.

Уговарачи сагласно утврђују обавезу извођача да прибави банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини  од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, односно уговора.

Непредвиђени радови

Члан 6.

Извођач је дужан да одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених радова,а пре извођења истих, достави Наручиоцу,преко стручног надзора,захтев за извођење непредвиђених радова са предмером и предрачуном.Стручни надзор је дужан да провери основаност овог захтева и достави мишљење са детаљним образложењем сваке појединачне позиције Нручиоцу,најкасније 3(три)дана од дана пријема захтева,ради предузимања радњи за уговарање у складу са Законом о јавним набавкама.

По прихватању прегледа од стране наручиоца,са извођачем се закључује измена Уговора,пре коначног обрачуна односно испоствљања коначне ситуације.

Након уговарања евентуалних,непредвиђених радова (неуговорених радова),Извођач може да отпочне са извођењем истих.

Именовање лица за одговорног извођача радова

Члан 7.

Извођач је дужан да на дан потписивања Уговора достави Инвеститору писмено решење потписано од стране законског заступника Извођача,којим се одређује лице за одговорног извођача радова.Том приликом Извођач је дужан доставити лиценцу са потврдом рока важења за одговорног извођача радова.

Рок почетка и и завршетка радова.

Члан 8.

Извођач је дужан почети са извођењем радова који су предмет овог уговора у периоду између 21.10.2019.- 11.11.2019. а све у договору са Наручиоцем.Тачан датум почетка извођења радова биће прецизиран накнадно.

Извођач се обавезује да све радове који су предмет овог уговора,изведе у року од 20 (словима : двадесет )дана рачунајући од дана почетка извођења радова уписаног у грађевински дневник.

Уговорна казна

Члан 9.

Извођач радова се обавезује да ће извршити уговорене радове у складу са роком из члана 8. овог уговора.

Ако Извођач радова својом кривицом не изврши уговорене радове у року из члана 7. Уговора, сагласан је да плати Наручиоцу уговорну казну за сваки календарски дан закашњења и то у висини од 1% од укупне вредности уговорених радова, с тим што износ тако одређене уговорне казне не може да пређе 10% од вредности уговорених радова.

Уговорну казну из претходног става Извођач радова прихвата да обрачуна и плати умањењем фактуре за изведене радове.

Одредбе става 2. и 3. овог члана имају снагу вансудског поравнања, те су странке сагласне да их добровољно изврше у целости.

Ако висина уговорне казне премаши износ из става 2. овог члана (10%), Уговор се сматра аутоматски раскинутим првог наредног дана и то искључивом кривицом Извођача радова.

Члан 10.

Гарантни рок

Гарантни рок за изведене радове износи 10 године ,рачунајући од извршене примопредаје радова, ако за поједине радове није предвиђен дужи рок. За уграђену опрему важи гарантни рок произвођача опреме.

Извођач радова је дужан да у гарантном року, о свом трошку, отклони све недостатке који су настали због тога што се Извођач радова није придржавао својих обавеза у погледу квалитета изведених радова и уграђеног материјала.

Уколико извођач радова не отклони недостатке у примереном року који му одреди, Наручилац има право да те недостатке отклони (преко другог Извођача), а на рачун Извођача радова.

Извођач радова није дужан отклони недостатке који су настали као последица нестручног руковања и употребе, односно ненаменског коришћења столарије од стране Наручиоца или трећих лица.

Члан 11.

.

Гарантни рок почиње тећи од дана извршене примопредаје радова

Члан 12.

Извођач изјављује да је приликом достављања своје понуде за закључење овог Уговора прегледао и са пажњом доброг стручњака аналитички проучио место извођења радова, пројектно – техничкудокументацију, те да на исту нема примедби које би на било који начин продужиле уговорени рок заизвођење радова и предвиђену цену из овог Уговора, истовремено без обзира на разлоге који настану током извођења радова, било да су у вези или да нису у вези са документацијом.изучавања горе поменуте документације, гарантује функционисање и употребљивост предмета овог Уговора при коришћењу..

ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧАН ОБРАЧУН

Члан 13.

Преглед и пријем изведених радова вршиће се према Закону о планирању и изградњи и другим прописимаи стандардима.

О извршеној примопредаји радова сачиниће се записник који се оверава од стране Наручиоца, Извођача радова, Одговорног извођача радова и Стручног надзора

Члан 14.

Извођач је дужан да по завршетку радова повуче са места на којем су извођени радови своје раднике,уклони преостали материјал, опрему и средства за рад које је користио у току рада и очисти место на којемсу извођени предметни радови.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

На све односе који нису дефинисани овим Уговором непосредно ће се примењивати одредбе Закона облигационим односима.

Члан 16.

Уговорне стране сагласно уговарају да ће све међусобне евентуалне неспоразуме решавати договором, а

уколико то не буде могуће сагласно уговарају надлежност стварно надлежног суда у Сомбору.

Члан 17.

Овај Уговор ступа на снагу даном закључења и примопредаје средстава финансијског обезбеђења, те истог дана у правном саобраћају почиње да спроводи правно дејство.

Члан 18.

Овај Уговор је сачињен у 6 (пест) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 4 (четири) примерка,а Извођач 2 (два) примерка.

Уговарачи су Уговор прочитали и растумачили, на исти немају никаквих примедби и у знак сагласности воља, својеручно га потписују и оверавају.

ЗА НАРУЧИОЦА						ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА

___________________________                                         ___________________________

Напомена:  Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке и не закључи уговор ни са једним од понуђача у вези предмета ове јавне набавкe.

Гасификација школско –спортске хале

VIII

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| 1 | ČELIČNI PRIKLJUČNI GASOVOD (p=6-8bar) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| Poz | Naziv | JM | Kol | Jed. cena | Укупно без пдв-а | Укупно са пдв-ом |
| 1 | Nabavka i montaža čelične bešavne cevi za gas prema SRPS C.B5.221 Č.1212 |  |  |  |  |  |
|  | Ø 60,3x2,6 (DN50) | m | 10 |  |  |  |
| 2 | Pomoćni materijal za spajanje cevi (elektrode, gas i dr) |  |  |  |  |  |
|  | 30% od cene cevi. | pauš |  |  |  |  |
| 3 | Nabavka i montaža prirubnice sa grlom po SRPS ISO 7005-1 |  |  |  |  |  |
|  | DN50 PN16 | kom | 1 |  |  |  |
| 4 | Nabavka i montaža prirubničkog kompleta po SRPS ISO 7005-1 (vijci, navrtke, zaptivači, podloške za dielektrično premošćenje) |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1 |  |  |  |
| 5 | Priključak na postojeću gasnu slavinu DN50 u podzemnom šahtu uz sve neophodne mere sigurnosti za povezivanje na postojeći gasovod uz angažovanje distributera gasa |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1 |  |  |  |
| 6 | Hidroizolacija čeličnog podzemnog gasovoda, ukupno 10 metara, uz predhodno čišćenje površine do metalnog sjaja i izolacija sa zaštitnim premazom i hidro izolacionom trakom i mehaničkom zaštitnom trakom sa ispitivanjem spojeva na neprobojnost |  |  |  |  |  |
|  | Bitumenski premaz | lit | 25 |  |  |  |
|  | Hidroizolaciona traka | m² | 5 |  |  |  |
|  | Mehanička zaštita | m² | 5 |  |  |  |
| 7 | Nabavka i montaža čelične zaštitne cevi (čelična šavna cev) zajedno sa hidroizolacijom uz prethodno čišćenje površine do metalnog sjaja i izolacija sa zaštitnim premazom i hidro izolacionom trakom i mehaničkom zaštitnom trakom sa ispitivanjem spojeva na neprobojnost. |  |  |  |  |  |
|  | Ø 88,9x3,2 (DN80) | m | 3 |  |  |  |
|  | Uz gornju stavku potrebno je još : |  |  |  |  |  |
|  | Bitumenski premaz | lit | 10 |  |  |  |
|  | Hidroizolaciona traka | m² | 0 |  |  |  |
|  | Mehanička zaštita | m² | 0 |  |  |  |
| 8 | Radiografska kontrola zavarenih spojeva u obimu od 100 % . Obračunava se po radiogramu. |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 10 |  |  |  |
| 9. | Ispitivanje izvedene instalacije komprimovanim vazduhom ili neutralnim gasom na čvrstoću i nepropusnost, kao i ispitivanje hidroizolacije ne neprobojnost |  |  |  |  |  |
|  |  | pauš | 1 |  |  |  |
| 10 | Provera katodne zaštite gasovoda u krajnjoj tački pre MRS G-100 |  |  |  |
|  | Napomena : u slučaju da katodna zaštita ne zadovoljava potrebno je izraditi dodatni elektro projekat katodne zaštite! | pauš | 1 |  |  |  |
| 11 | Pripremno-završni radovi i transport |  |  |  |  |  |
|  |  | pauš | 1 |  |  |  |
| 2 | MERNO-REGULACIONA STANICA ZA PRIRODNI GAS |
| 2.1 | MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| Poz | Naziv | JM | Kol | Jed. cena | Укупно без пдв-а | Укупно са пдв-ом |
| 1 | Nabavka i montaža regulatora pritiska sa integrisanim sigurnosno-prekidnim ventilom |  |  |  |  |  |
|  | Proizvodač: "GasTeh" ili slično |  |  |  |  |  |
|  | Tip: 121-BV |  |  |  |  |  |
|  | Maksimalni potrebni protok: 127 Sm³/h |  |  |  |  |  |
|  | Ulazni pritisak: 6-8 bar |  |  |  |  |  |
|  | Podešeni izlazni pritisak: 100 mbar |  |  |  |  |  |
|  | Podešeni pritisak gornje blokade: 120 mbar |  |  |  |  |  |
|  | DN50 PN16 | kom | 2 |  |  |  |
| 2 | Nabavka i montaža atestiranog rotacionog merila gasa u kompletu sa elektronskim korektorom pritiska i temperature |  |  |  |  |  |
|  | Proizvodač: "ITRON" ili slično |  |  |  |  |  |
|  | Tip: G-100 Delta 2080/A |  |  |  |  |  |
|  | Maksimalni protok: 160 Sm³/h |  |  |  |  |  |
|  | Radni pritisak: 100 mbar |  |  |  |  |  |
|  | DN80 PN16 |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1 |  |  |  |
| 3 | Nabavka i montaža filtera za gas sa trajnim uloškom |  |  |  |  |  |
|  | Proizvodač: "GasTeh" ili istog kvaliteta i karakteristika |  |  |  |  |  |
|  | Tip: 413/V |  |  |  |  |  |
|  | DN50/DN50 PN16 | kom | 2 |  |  |  |
| 4 | Nabavka i montaža sigurnosnog odušnog ventila |  |  |  |  |  |
|  | Proizvodač: "GasTeh" ili istog kvaliteta i karakteristika |  |  |  |  |  |
|  | Tip: 211 |  |  |  |  |  |
|  | DN20 PN16 | kom | 2 |  |  |  |
| 5 | Nabavka i montaža izolacione prirubnice |  |  |  |  |  |
|  | DN50 PN16 | kom | 1 |  |  |  |
| 6 | Nabavka i montaža protivlomnog ventila |  |  |  |  |  |
|  | Proizvođač : "GasTeh" ili slično |  |  |  |  |  |
|  | Dimenzija : DN50 PN16 | kom | 1 |  |  |  |
| 7 | Nabavka i montaža prirubnice sa grlom po SRPS ISO 7005-1 |  |  |  |  |  |
|  | DN80 PN16 | kom | 4 |  |  |  |
|  | DN50 PN16 | kom | 15 |  |  |  |
| 8 | Nabavka i montaža prirubničkog kompleta po SRPS ISO 7005-1 (vijci, navrtke, zaptivači, podloške za dielektrično premošćenje) |  |  |  |  |  |
|  | DN80 PN16 | kpl | 4 |  |  |  |
|  | DN50 PN16 | kpl | 15 |  |  |  |
| 9 | Nabavka i montaža prirubničke kuglaste gasne slavine |  |  |  |  |  |
|  | DN80 PN16 | kom | 1 |  |  |  |
|  | DN50 PN16 | kom | 4 |  |  |  |
| 10 | Nabavka i montaža navojne kuglaste gasne slavine |  |  |  |  |  |
|  | DN15 (R 1/2") PN16 | kom | 4 |  |  |  |
| 11 | Nabavka i montaža manometra sa trenutnim manometarskim ventilom, navarnim komadom i potrebnim fitinzima sa atestom domaće akreditovane laboratorije. |  |  |  |  |  |
|  | Radni opseg: 0-10 bar | kom | 2 |  |  |  |
|  | Radni opseg: 0-160 mbar | kom | 2 |  |  |  |
| 12 | Nabavka i montaža bimetalnog termometra sa čaurom |  |  |  |  |  |
|  | Radni opseg: 0-120°C | kom | 1 |  |  |  |
| 13 | Nabavka i montaža čelične bešavne cevi SRPS C.B5.22 od Č.1212 |  |  |  |  |  |
|  | Ø 88,9x3,2 (DN80) | m | 5 |  |  |  |
|  | Ø 60,3x2,6 (DN50) | m | 7 |  |  |  |
| 14 | Pomoćni materijal za spajanje cevi (elektrode, gas i dr) |  |  |  |  |  |
|  | 30% od cene cevi. | pauš | 1 |  |  |  |
| 15 | Nabavka i montaža hamb.luka SRPS M.B6.821 od Č.1212 |  |  |  |  |  |
|  | Ø60,3x2,6 (DN50) | kom | 2 |  |  |  |
|  | Ø88,9x3,2 (DN80) | kom | 2 |  |  |  |
| 16 | Nabavka i montaža konc.redukcije po DIN 2615 od Č.1212 |  |  |  |  |  |
|  | Ø60,3x2,6(DN50)/Ø88,9x3,2(DN80) | kom | 1 |  |  |  |
| 17 | Nabavka i montaža T komada |  |  |  |  |  |
|  | Ø60,3x2,6 (DN50) | kom | 2 |  |  |  |
| 18 | Nabavka i montaža latroleta |  |  |  |  |  |
|  | R 3/4" PN16 | kom | 2 |  |  |  |
| 19 | Nabavka i montaža prelaznog komada Č/PE |  |  |  |  |  |
|  | Dimenzija : DN80/PE 110x10mm | kom | 1 |  |  |  |
| 20 | Radiografsko ispitivanje svih zavara na gasovodu |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 25 |  |  |  |
| 21 | Nabavka i montaža tablica upozorenja |  |  |  |  |  |
|  | 400x200mm | kom | 1 |  |  |  |
| 22 | Izrada nosaca opreme sa obujmicama |  |  |  |  |  |
|  |  | kg | 50 |  |  |  |
| 23 | Čišćenje, dvostruko temeljno i završno farbanje cevi |  |  |  |  |  |
|  |  | m² | 15 |  |  |  |
| 24 | Izrada limene kućice MRS, od čeličnog lima debljine 1mm sa unutrašnjom nosećom konstrukcijom od čeličnih profila. Sa prednje strane kućice su ugrađena otvarajuća metalna vrata sa gornjim i dolnjim ventilacionim otvorima i tipskom bravom distributera gasa. Kućica je antikorozivno zaštićena temeljnom i završnom, lak, bojom. Zajedno sa betonskim postoljem i nosačima. Dimenzije kućice (LxBxH) su: |  |  |  |  |  |
|  | 1900x700x2000mm | kom | 1 |  |  |  |
| 25 | Fabrička montaža, ispitivanje MRS i izdavanje uverenja o kvalitetu |  |  |  |  |  |
|  |  | pauš | 1 |  |  |  |
| 26 | Podešavanje elemenata MRS i puštanje u pogon |  |  |  |  |  |
|  |  | pauš | 1 |  |  |  |
| 27 | Pripremno-završni radovi i transport |  |  |  |  |  |
|  |  | pauš | 1 |  |  |  |
| 3. PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | PRIKLJUČNI GASOVOD |  |  |  |  |  |
| Poz | Naziv | JM | Kol | Jed. cena | Укупно без пдв-а | Укупно са пдв-ом |
| 1 | Šlicovanje trase gasovoda u zelenom pojasu zajedno sa zatrpavanjem radi otkrivanja podzemnih instalacija. Šlicovanje izvesti na svakom raskršću i na oko svakih 100m trase. Prosečna dimenzija šlica je 1.5mx0.4mx1.2m.=0.72 m3 |  |  |  |  |  |
|  | 2 kom. x 0.72 m3= | m3 | 1.44 |  |  |  |
| 2 | Mašinski iskop zemlje za rovove širine 40cm za polaganje gasovoda, sa odbacivanjem zemlje od ivice iskopa na 100cm. Humus ostaviti na jednu stranu rova, a neplodnu zemlju na drugu stranu. Dubina iskopa 120cm. * Cenom obuhvatiti raščišćavanje terena i eventualno crpljenje podzemne vode. Podrazumeva se rov sa pravilnim otsecanjem bočnih strana bez razupiranja, a sa obezbeđenjem iskopanog rova, u trajanju od 8 dana od dana predaje izvršenog iskopa. * Oštre predmete i tvrde materije odvojiti od iskopa. Obračunava se po m3 iskopanog rova. |  |  |  |  |  |
|  | za cev DN50, 10m*0.4*1.2=4,8 m3 | m3 | 5 |  |  |  |
| 3 | Nabavka, dovoz i nasipanje majdanskog peska oko gasovoda u ukupnoj debljini 25cm. Cenom obuhvatiti i nabijanje do potpune zbijenosti. |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 3 |  |  |  |
| 4 | Zatrpavanje rovova nakon polaganja gasovoda sitnom zemljom od iskopa. Izvršiti nabijanje do potpune zbijenosti. * Cenom obuhvatiti i nabavku i polaganje žute PVC trake sa natpisom GASOVOD cca 40cm iznad gasovoda, kao i ravnanje terena u širini od cca 100cm. |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 3 |  |  |  |
| 5 | Nabavka i ugradnja betonskih stubova sa mesinganom pločom za obeležavanje trase gasovoda. Plaća se po komadu. Ugrađuje se kod ogranaka, promena pravca i na svakih 5 m ravne trase gasovoda, dim. 20x20x50 cm. |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 2 |  |  |  |
| 6 | Odnošenje viška zemlje od iskopa na deponiju udaljenu do 10km. U ceni je i ručni utovar i istovar. Alternativa: * Ako konfiguracija terena dozvoljava višak zemlje razvući u zeleni pojas u celoj širini sa planiranjem i nabijanjem do zbijenosti okolnog terena. |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 2 |  |  |  |
| 7 | Obezbeđenje sigurnosnih i zaštitnih mera u toku izvođenja radova. Izrada privremenih pešačkih prelaza iznad iskopanih rovova, postavljanje zaštitnih ograda i znakova upozorenja, kao i svetlosnih signala, uz dovođenje u prvobitno stanje. |  |  |  |  |  |
|  |  | pauš | 1 |  |  |  |
| 8 | Geodetsko snimanje trase izvedene gasovodne mreže radi unošenja u katastar podzemnih instalacija. Plaća se po metru snimljene trase. |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 10 |  |  |  |
| 9 | Pripremno završni radovi | pauš | 1 |  |  |  |

| 4. SEKUNDARNI PODZEMNI GASOVOD |  |
| --- | --- |
| Mašinski radovi |  |
| Poz. | Naziv | JM | Kol | Jed. cena | Укупно без пдв-а | Укупно са пдв-ом |  |
| 1. | Nabavka i montaža polietilenske cevi prema SRPS.G.C6.661 serije S5 za radni prtisak do 4bar. Proizvođač : "Petrohemija" Pančevo ili drugi proizvođač sličnih karakteristika |  |  |  |  |  |  |
|  | Dimenzija : |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø110x10mm | m | 75 |  |  |  |  |
|  | Ø90x8,2mm | m | 25 |  |  |  |  |
|  | Ø32x3mm | m | 20 |  |  |  |  |
| 2 | Pomoćni materijal za spajanje cevi (različiti fitinzi, kolena, itd...) 30% od cene cevi | pauš. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Nabavka i montaža prelaznog komada PE/Č |  |  |  |  |  |  |
|  | Dimenzije : |  |  |  |  |  |  |
|  | DN80/PE110 | kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | DN25/PE32 | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Povezivanje sekundarnog priključnog gasovod na MRS G-100 uz angažovanje distributera gasa i prodržavanje svih bezbedonosnih mera. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Blindiranje kraka podzemnog gasovoda dimenzija PE Ø90x8,2 pre izlaza kod kotlarnice objekta, prema grafičkoj dokumentaciji | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Nabavka i montaža čelične zaštitne cevi |  |  |  |  |  |  |
|  | Dimenzija : |  |  |  |  |  |  |
|  | DN 125 | m | 1 |  |  |  |  |
|  | DN40 | m | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Ispitivanje izvedenog sekundarnog podzemnog gasovoda komprimovanim vazduhom ili neutralnim gasom na čvrstoću i nepropusnost. Posle ispitivanja sačiniti zapisnik. | pauš. | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Pripremno završni radovi | pauš. | 1 |  |  |  |  |
| Prateći građevinski radovi |  |
| Poz. | Naziv | JM | Kol |  |  |  |  |
| 1. | Iskop zemlje za montažne jame |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5x1x1m | m3 | 12 |  |  |  |  |
| 2. | Iskop zemlje za rov za potrebe polaganja gasovoda sa odbacivanjem zemlje na 1m od ivice iskopa. |  |  |  |  |  |  |
|  | Cenom obuhvatiti i eventualno crpljenje vode iz rova |  |  |  |  |  |  |
|  | Dimenzija rova : 0,4x0,8x120m | m3 | 40 |  |  |  |  |
| 3. | Zatrpavanje rovova i montažnih jama nakon polaganja gasovodasitnom zemljom od iskopa, zajedno sa ravnanjem terena i odvozom viška zemlje | m3 | 40 |  |  |  |  |
| 4. | Nabavka i montaža signalnog kabla sa standardnim spojnicama (za signalizaciju PE gasovoda). Postavlja se zajedno sa PE gasovodom |  |  |  |  |  |  |
|  | PZ-1x2,5mm2 | m | 120 |  |  |  |  |
| 5. | Nabavka i postavljanje GAL štitnika za obeležavanje trase sekundarnog podzemnog gasovoda | m | 120 |  |  |  |  |
| 6. | Nabavka i postavljanje upozoravajuće PVC žute trake sa natpisom "GASOVOD" na 40cm iznad delimično zatrpanog rova gasovoda | m | 120 |  |  |  |  |
| 7. | Nabavka i montaža betonskog stuba sa mesinganom pločom za obeležavanje trase sekundarnog gasovoda |  |  |  |  |  |  |
|  | Dimenzije : 20x20x50cm | kom | 8 |  |  |  |  |
| 8. | Geodetsko snimanje trase podzemnog sekundarnog gasovoda radi unošenja u katastar podzemnih instalacija | m | 120 |  |  |  |  |
| 9. | Pripremno završni radovi | pauš. | 1 |  |  |  |  |
| 5. UNUTRAŠNJA GASNA INSTALACIJA I KOTLARNICA |  |  |  |  |  |  |
| Poz. | Naziv | JM | Kol | Jed. cena | Укупно без пдв-а | Укупно са пдв-ом |  |
| 1. | Nabavka i montaža gasnog kondenzacionog cirkulacionog zagrejača vode tipa C 8.2 sa zatvorenim ventilatorskim ložištem i odvodom produkata sagorevanja i dovodom svežeg vazduha kroz dimnu cev izvedenu preko krova, dužine oko 12m, i cev za usis vazduha dužine oko 8m, (separatna verzija), zajedno sa spoljnjim senzorom i senzorom tople vode . Proizvod "BAXI"-Italija, tip LunaDuo-Tec MP 1.50, kapaciteta 50 kW, (ili istih karakteristika i kvaliteta od drugog proizvođača). |  |  |  |  |  |  |
|  | Zajedno sa povezivanjem odvoda kondenzata sa kanalizacionom mrežom.Kao i povezivanjem kotla na postojeću radijatorsku mrežu pratećih prostorija fiskulturne sale |  |  |  |  |  |  |
|  | Sve kompletno | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Nabavka i montaža stabilizatora (regulatora) pritiska |  |  |  |  |  |  |
|  | Proizvođač : "SERUS" ili drugi proizvođač sličnih karakteristika |  |  |  |  |  |  |
|  | Ulazni pritisak : 100mbar |  |  |  |  |  |  |
|  | Izlazni pritisak : 22mbar |  |  |  |  |  |  |
|  | Nazivni prečnik : DN20 | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Nabavka i montaža kuglaste slavine za gas |  |  |  |  |  |  |
|  | Dimenzija : DN20 | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Nabavka i montaža kuglaste slavine za gas |  |  |  |  |  |  |
|  | Dimenzija : DN32 | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Nabavka i montaža tamnozračećih infracrvenih gasnih grejača, u kompletu sa elektro magnetnim ventilom, presostatima, nosačima i upravljačkom jedinicom |  |  |  |  |  |  |
|  | Proizvođač : "Pakole" ili drugi proizvođač sličnih karakteristika |  |  |  |  |  |  |
|  | Tip : Omega 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Opseg toplotnog kapaciteta : 12-58kW |  |  |  |  |  |  |
|  | Podešeni toplotni kapacitet : 45kW | kom. | 4 |  |  |  |  |
| 6. | Nabavka i montaža fleksibilne dimne cevi u kompletu sa pripadajućim elementima |  |  |  |  |  |  |
|  | Dužina : cca 2,5m |  |  |  |  |  |  |
|  | Prečnik : 100mm | kom. | 4 |  |  |  |  |
| 7. | Izrada i montaža termoizolovanog dimnjaka koji se montira vertikalno kroz krov, zajedno sa bušenjem krova i opšivanjem, kompletno |  |  |  |  |  |  |
|  | Materijal: Al lim debljine 0,6 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Dužina:3 m |  |  |  |  |  |  |
|  | Prečnik: 200mm | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 8. | Nabavka i montaža završne kape na dimnjaku |  |  |  |  |  |  |
|  | Materijal: Al lim debljine 0,6 mm | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 9. | Nabavka i montaža pocinkovanog lanca za vešanje elemenata IC grejača | m | 40 |  |  |  |  |
| 10. | Nabavka i montaža regulatora pritiska |  |  |  |  |  |  |
|  | Ulazni pritisak : 100mbar |  |  |  |  |  |  |
|  | Izlazni pritisak : 22mbar |  |  |  |  |  |  |
|  | Nazivni prečnik : DN20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Max protok kroz regulator : 10m3/h | kom. | 4 |  |  |  |  |
| 11. | Nabavka i montaža seta za povezivanje IC grejalice na gasnu instalaciju (kuglasta slavina, filter za gas i fleksibilno crevo dužine oko 1m) |  |  |  |  |  |  |
|  | Dimenzija : DN20 | kom. | 4 |  |  |  |  |
| 12. | Izrada i montaža mreže od čelične žice Ø3mm za zaštitu svih elemenata IC grejača od udaraca lopte. Komplet za sva četiri grejača. | kom. | 4 |  |  |  |  |
| 13. | Nabavka i montaža bešavnih čeličnih cevi sa garantovanim mehaničkim osobinama (SRPS C.B5.222). Kvalitet zavarenih spojeva mora biti najmanje druge klase prema SRPS C.T3.010 |  |  |  |  |  |  |
|  | DN40 | m | 65 |  |  |  |  |
|  | DN32 | m | 30 |  |  |  |  |
|  | DN20 | m | 30 |  |  |  |  |
| 14. | Pomoći materijal za spajanje cevi, kao što su elektrode, različiti fitinzi, i sl. |  |  |  |  |  |  |
|  | 50% od vrednosti cevi | pauš | 1 |  |  |  |  |
| 15. | Nabavka i montaža visokoefikasne trobrzinske cirkulacione pumpe |  |  |  |  |  |  |
|  | Proizvođač : "WILO" ili drugi proizvođač sličnih karakteristika |  |  |  |  |  |  |
|  | Tip : Stratos 30/1-8 PN10 | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 16. | Nabavka i montaža ekspanzine posude |  |  |  |  |  |  |
|  | Proizvođač : "VAREM" ili drugi proizvođač sličnih karakteristika |  |  |  |  |  |  |
|  | Zapremina : 35l | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 17. | Nabavka i montaža navojne kuglaste slavine |  |  |  |  |  |  |
|  | Dimenzija : DN32 | kom. | 3 |  |  |  |  |
| 18. | Nabavka i montaža navojnog hvatača nečistoće |  |  |  |  |  |  |
|  | Dimenzija DN32 | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 19. | Nabavka i montaža bimetalnog termometra 0-120°C | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 20. | Izrada i montaža nosača opreme i gasovoda, obračunati po kg ugrađenog materijala. | kg | 150 |  |  |  |  |
| 21. | Probijanje zida na mestu prolaska gasne cevi, ugradnja zaštitne cevi i popravka otvora. Prosečna debljina zida 35cm | kom. | 3 |  |  |  |  |
| 22 | Blindiranje cevovoda koji opslužuje radijatore i konvektore u fiskulturnoj sali | pauš | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Ispitivanje unutrašnje gasne instalacije na čvrstoću i nepropusnost, sa komprimovanim vazduhom ili neutralnim gasom, prema aktuelnom standardu. Posle izvedenog ispitivanja sačiniti zapisnik. | pauš. | 1 |  |  |  |  |
| 24 | Ispitivanje izvedene toplovodne instalacije na čvrstoću i nepropusnost prema važećem standardu. Nakon ispitivanja sačiniti zapisnik. | pauš | 1 |  |  |  |  |
| 25 | Čišćenje, temeljno i završno farbanje gasovoda žutom bojom. | m2 | 15 |  |  |  |  |
| 26 | Čišćenje i temeljno farbanje osnovnom bojom novoizvedene toplovodne instalacije. | m2 | 5 |  |  |  |  |
| 27 | Izduvavanje i prvo punjenje unutrašnje gasne instalacije, te puštanje u pogon merno regulacionog seta kao i prvo servisno paljenje gasnih potrošača. | pauš | 1 |  |  |  |  |
| 28 | Izduvavanje i punjenje novoizvedene toplovodne instalacije, podešavanje i regulisanje instalacije. | pauš | 1 |  |  |  |  |
| 29 | Pripremno završni radovi | pauš | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CENA |  |
| 4. SEKUNDARNI PODZEMNI GASOVOD |  |
| 5. UNUTRAŠNJA GASNA INSTALACIJA I KOTLARNICA |  |
|  |  |  | UKUPNO (bez PDV-a): |  |
|  |  |  |  | PDV (20%) |  |
|  |  |  | UKUPNO: |  |  |

PRATEĆI ELEKTRO DEO ZA MAŠINSKE INSTALACIJE

NAPOMENA: SAV PONUĐENI MATERIJAL TREBA DA JE ATESTIRAN, VISOKOG KVALITETA SA SERTIFIKATOM OD RENOMIRANIH PROIZVOĐAČA. KOD IZRADE PONUDE PONUĐAČ JE DUŽAN DA NAVEDE TAČAN TIP I PROIZVOĐAČA PONUĐENE OPREME

6.NAPAJANJE i OPŠTA INSTALACIJA         Jed.mer.  KOL.   Cena bez pdv-a cena sa PDV-om

- Isporuka i ugradnja opreme sa povezivanjem u postojeći razvodni orman RO. Komplet sa ožičenjem, oznakama, sitan montažni materijal.

_automatski osigurači C16A, jednopolni Komplet materijal i rad

- Isporuka i polaganje kanalica za vođenje instalacija.

_HF PVC kanalice raznih dimenzija Komplet materijal i rad

- Isporuka sa montažom kablova za napajanje tehnološke opreme. Kabel se polaže delom u odgovarajuće kanalice. Komplet sa izradom završetaka i sa uvezivanjem. Komplet materijal i rad.

N2XH 3x2,5 mm2

_napajanje termostata za grejače kablom N2XH 7x1.5mm2

- Isporuka i montaža priključnica modularni program sa odgovarajućim držačima, maskama i kutijama i priborom za montažu. Komplet materijal i rad.

šuko monofazna 250/16 "OG"	kom	1

- Sitan nepredviđeni materijal i rad uz

priloženu specifikaciju i kalkulaciju.	pauš	1

UKUPNO  6

7 IZJEDNAČENJE POTENCIJALA i

UZEMLJENJE				Jed.mer.  KOL.   Cena bez pdv-a cena sa PDV-om

Ekvipotencijalizacija predmetne opreme . gasna instalacije (gasni kotao). Povezati gasni kotao na sistem za izjednačavanje potencijala u prostoriji, sve po važećim tehničkim propisima. Potrebno je premostiti delove opreme i instalacije gde bi moglo doći do razlike u potencijalu ili do statičkog pražnjenja. Komplet materijal i rad.

1_traka FeZn sa zidnim potporama, provodnik P-Y 1x16, potrebne kablovske stopice, zupčaste podloške i ostali potrebni materijal.

- Uzemljenje merno regulacione stanice. Povezati trakom FeZn na najbliži izvod sa uzemljivača

- Sitan nepredviđeni materijal i rad uz

priloženu specifikaciju i kalkulaciju.	     pauš	     1

UKUPNO 7

- PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI	        Jed.mer.  KOL.     Cena bez pdv-a             cena sa PDV-om

1Pripremni radovi obuhvataju:

_upoznavanje sa projektom i ostalom dokumentacijom

_otvaranje gradilišta

_upoređenje projekta sa stvarnim izvedenim   stanjem   na   objektu. Probna razmeravanja i usaglašavanja

_Prijem i uskladištenje predviđenog materijala, opreme, potrebnog alata za rad.

Završni radovi na izradi instalacija obuhvataju:

_Izrada radioničke dokumentacije za razvodne ormane i jedan povezani primerak se stavlja u sam orman za potrebe održavanja, ostali primerci se predaju Investitoru. Izrada uputstva za rukovanje i održavanje u tri primerka

_obeležavanje instalacije (natpis, simboli, pozicije, tablice upozorenja itd.)

_Raščišćavanje i čišćenje gradilišta

_Obuka korisnika za rukovanje instalacijom uz isporuku uputstva za rukovanje i održavanje instalacije.

_Isporuka celokupne atestno tehničke dokumentacije o opremi i radovima potrebne za tehnički prijem i dobijanje upotrebne dozvole.

_Tehnički prijem i primopredaja instalacije krajnjem korisniku sa izradom izveštaja koji potpisuju službena lica: stručni nadzor, predstavnik izvođača radova i rukovodilac	radova.

Učešće u tehničkom prijemu i otklanjanje primedbi.

_Izrada projekta izvedenog objekta u tri primerka koji se predaju investitoru (tri kopije grafičke dokumentacije) i jedan primerak na CD -u.

- Angažovanje mehanizacije po potrebi

- Ispitivanje instalacije sa merenjem otpora izolacije, otpora uzemljenja i otpora petlje sa izdavanjem službenog Izveštaja o ispitivanju.

Komplet	pauš	1

Puštanje u pogon sa probnim radom. Izvršiti proveru funkcionalnosti instalacije i automatike. Merenja u uslovima realne eksploatacije. (struja, zagrevanje, termovizijska snimanja glavnog razvoda). Svetlotehnička	merenja. Priprema izveštaja o probnom radu.  	  	 pauš	1

UKUPNO 8

- NAPAJANJE I OPŠTA INSTALACIJA

- IZJEDNAČENJE	POTENCIJALA	i

| UZEMLJENJE PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI |  |
| --- | --- |
| UKUPNO BEZ PDV |  |
| PDV |  |
| UKUPNO SA PDV |  |

UKUPNO :

| Red br | Pozicija | Cena bez PDV-a | Cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ČELIČNI PRIKLJUČNI GASOVOD (p=6-8bar) |  |  |
| 2. | MERNO-REGULACIONA STANICA ZA PRIRODNI GAS |  |  |
| 3. | PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |
| 4. | SEKUNDARNI PODZEMNI GASOVOD |  |  |
| 5. | UNUTRAŠNJA GASNA INSTALACIJA I KOTLARNICA |  |  |
| 6. | NAPAJANJE I OPŠTA INSTALACIJA |  |  |
| 7. | IZJEDNAČENJE POTENCIJALA I UZEMLJENJE |  |  |
| 8. | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |

IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач___________________________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности радова – гасификација школско-спортске хале у ОШ „Петефи бригада“Кула на К.П.бр.4390/1 К.О.Кула   независно , без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI   ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

На основу конкурсне документације за јавну набавку мале вредности која се односи на  радови –гасификација школско-спортске хале у ОШ „Петефи бригада“Кула на К.П.бр.4390/1 К.О.Кула  издајем следећу

# П О Т В Р Д У

Понуђач ___________________________, са седиштем у _______________, матични број __________________, ПИБ__________________, извршио је дана _____________ 2019. године обилазак локације на којој ће се поменута набавка реализовати, чиме је испунио додатни услов за учешће у поступку.

Потпис овлашћеног лица наручиоца              Потпис овлашћеног лица понуђача

________________  М.П.                                    М.П   __________________

Напомена:

Понуђачи могу извршити обилазак локације радним данима и то у  периоду од 09.00 до 13.00 часова од 07.октобра до 08.октобра. Обилазак се заказује минимум један дан раније путем e-mail адресе ospetefi@neobee.net.

Овај образац мора бити предат уз понуду потписан и оверен печатом Наручиоца и потписан и оверен од стране овлашћеног лица понуђача. У супротном, понуђач неће моћи да докаже испуњеност додатног услова.

# Text boxes

| kom | 5 |  |
| --- | --- | --- |
| kpl | 1 |  |  |
| m | 900 |  |  |
| m | 450 |  |  |
| m | 250 |  |  |

| kpl | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| pauš | 1 |  |  |

| pauš | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| pauš | 1 |  |  |

| kom | 5 |  |
| --- | --- | --- |
| kpl | 1 |  |  |
| m | 900 |  |  |
| m | 450 |  |  |
| m | 250 |  |  |

| kpl | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| pauš | 1 |  |  |

| pauš | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| pauš | 1 |  |  |